## Gerbeur électrique											Nombre total de semaines…

| Compétences | FORMATION du nouveau travailleur | Planning: qui donne la formation et quand l’explication est-elle donnée? | EVALUATION du nouveau travailleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Que doit-on connaître/De quoi doit-on être capable? | Comment enseigner? | Date | Nom/noms | Pas capable | Capable sous accompagnement | Capable de manière autonome |
| 1. Préparer le gerbeur électrique selon les prescriptions de sécurité |
| Respecter les règles de sécurité | Expliquer l’importance de la connaissance et de l’application des règles de sécurité. Expliquer comment se positionner en toute sécurité sur le gerbeur électrique. Expliquer l’importance de la hauteur des fourches en situation de charge ou non. |  |  |  |  |  |
| Utiliser des équipements de protection individuelle | Expliquer l’usage d’EPI lors du chargement et déchargement. |  |  |  |  |  |
| Reconnaître des situations dangereuses | Expliquer l’importance de pouvoir identifier des situations dangereuses et de les signaler au responsable. |  |  |  |  |  |
| Suivre les pictogrammes et les étiquettes relatives à la manipulation | Expliquer l’importance de connaître et suivre les pictogrammes et d’appliquer les méthodes de manipulation. |  |  |  |  |  |
| Maintenir propre le lieu de travail | Expliquer les possibilités de nettoyage de la zone de travail. |  |  |  |  |  |

| Compétences | FORMATION du nouveau travailleur | Planning: qui donne la formation et quand l’explication est-elle donnée? | EVALUATION du nouveau travailleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Que doit-on connaître/De quoi doit-on être capable? | Comment enseigner? | Date | Nom/noms | Pas capable | Capable sous accompagnement | Capable de manière autonome |
| 2. Contrôler l’état du gerbeur électrique |
| Détecter les pannes | Expliquer l’importance du contrôle au début et à la fin des tâches journalières. Expliquer l’importance de signaler les pannes au responsable. |  |  |  |  |  |
| Vérifier les fuites de liquides et les dégâts matériels | Expliquer l’importance du contrôle visuel de fuites de liquides et autres dégâts matériels. Expliquer les possibilités de nettoyage et la procédure de notification des dégâts. |  |  |  |  |  |
| Contrôler l’état des pièces du véhicule | Expliquer l’importance de tester de façon effective le bon état des pièces du véhicules, comme : Contrôler les compteurs, voyants lumineux et codes d’erreurs sur le tableau de bord. Tester les phares et signaux sonores en les allumant et les atteignant. |  |  |  |  |  |
| Compléter la checklist | Expliquer l’importance de compléter la checklist en fonction des contrôles effectués. |  |  |  |  |  |

| Compétences | FORMATION du nouveau travailleur | Planning: qui donne la formation et quand l’explication est-elle donnée? | EVALUATION du nouveau travailleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Que doit-on connaître/De quoi doit-on être capable? | Comment enseigner? | Date | Nom/noms | Pas capable | Capable sous accompagnement | Capable de manière autonome |
| 3. Charger et décharger les marchandises dans et à partir d’un moyen de transport externe |
| Adapter les manœuvres (rouler, charger, décharger) aux différentes circonstances | Expliquer la manière d’adapter les manœuvres aux instructions de travail, au moyen de transport externe utilisé, à la nature du chargement et à l’espace. |  |  |  |  |  |
| Contrôler un moyen de transport externe | Expliquer l’importance de vérifier si le moyen de transport externe est bloqué, est positionné droit contre le quai de chargement, ainsi que vérifier la stabilité du sol avant d’entrer. |  |  |  |  |  |
| 4. Déplacer des marchandises de et vers différentes localisations |
| Adapter la vitesse aux différentes circonstances | Expliquer l’importance d’adapter la vitesse à l’espace de manœuvres, à la base du sol et au chargement. |  |  |  |  |  |
| Conduire en respectant les règles de sécurité | Expliquer les règles de sécurité telles que Accorder la priorité aux usagers faibles de la route Klaxonner à l’approche des carrefours, entrées et virages sans visibilité Respecter les distances de sécurité par rapport aux piétons Toujours regarder dans le sens de la circulation Rouler uniquement aux endroits prévus dans le sens de circulation indiqué |  |  |  |  |  |
| Lire les codes d’emplacement | Expliquer la répartition du magasin Quels codes utilise-t-on pour indiquer l’emplacement? |  |  |  |  |  |
| Positionner le gerbeur électrique | Expliquer la manière dont on peut positionner le gerbeur électrique en un seul mouvement dans l’entrepôt. Expliquer l’importance de tourner avec un gerbeur électrique uniquement lorsque les fourches se trouvent à 10 cm de hauteur. |  |  |  |  |  |

| Compétences | FORMATION du nouveau travailleur | Planning: qui donne la formation et quand l’explication est-elle donnée? | EVALUATION du nouveau travailleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Que doit-on connaître/De quoi doit-on être capable? | Comment enseigner? | Date | Nom/noms | Pas capable | Capable sous accompagnement | Capable de manière autonome |
| 5. Empiler et désempiler les marchandises à différentes hauteurs |
| Respecter le diagramme de charge | Expliquer l’importance de ne pas dépasser les valeurs maximales dans le diagramme de charge. |  |  |  |  |  |
| Adapter les fourches | Expliquer le positionnement des fourches en fonction de la charge à déplacer. Adapter l’inclinaison Placer horizontalement lors de mouvements vers le haut et vers le bas Placer le plus possible sous le chargement |  |  |  |  |  |
| Empiler en veillant à la stabilité | Expliquer l’importance d’arrimer le chargement de façon stable en répartissant la charge de façon équilibrée dans l’entrepôt, de n’empiler que si l’espace est suffisamment grand, de ne pas prendre de palettes endommagées,… |  |  |  |  |  |
| 6. Garer le gerbeur électrique |
| Garer conformément aux instructions de sécurité et d’entreprise | Expliquer l’importance de ne jamais garer un gerbeur électrique devant un passage ou un équipement de sécurité, toujours avec les accessoires vers le bas. |  |  |  |  |  |
| Fournir de l’énergie au gerbeur électrique | Expliquer la procédure de fourniture de l’énergie nécessaire à la fin des tâches journalières. |  |  |  |  |  |

| Compétences-clés | Description | Evaluation |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bon | Peut mieux faire | Remarques: |
| Sensible à la qualité | Est capable d’évaluer à quelles exigences un produit ou service doit satisfaire |  |  |  |
| Sensible à la sécurité | Est orienté vers la prévention des situations dangereuses. |  |  |  |
| Flexible | Est prêt à s’adapter à des circonstances différentes. |  |  |  |
| Indépendant | Est capable d’accomplir ses tâches seul. |  |  |  |